ELEKTROMOS GYEP-SZELLŐZTETŐ ÉS TALAJLAZÍTÓ Grizzly ERV1231 ERV1437

Általános biztonsági leírás:

Ez a készülék szakszerűtlen használat esetén komoly sérüléseket okozhat. Személyi sérüléseket, és károkat elkerülendő olvassa el és vegye figyelembe feltétlenül a következő biztonsági előírásokat.

- Soha ne engedje meg gyermekeknek, illetve olyan személyeknek a gép használatát, akik nem olvasták a használati utasítást. Helyi határozatok megadják a minimális életkort a gép használatához.

- Ne használja a gépet, ha személyek, különösen gyerekek, vagy esetleg állatok tartózkodnak a közelben.

- A gép felhasználója felelős a balesetekért, illetve az anyagi károkért.

- Vizsgálja át a terepet, ahol a gépet használni kívánja, és távolítsa el a köveket, gallyakat, drótokat, vagy más idegen testet, amelyeket a gép elsodorhat.

- Viseljen megfelelő munkaruhát, mint pl. masszív cipőt csúszásgátló talppal, vastag, hosszú nadrágot. Ne használja, ha mezítláb van, vagy nyitott szandált visel.

- Csak a gyártó által szállított, és ajánlott alkatrészeket és kiegészítőket használja. Idegen eredetű alkatrészek beépítése azonnali garancia-vesztéssel jár.

A készülék használata:

Vegye figyelembe a zajvédelmet és a helyi előírásokat. A gép használata bizonyos napokon, pl. vasárnap, ill.ünnepnapokon, bizonyos napszakokban, pl.délben, éjszaka, vagy megkülönböztetett területeken, pl.gyógyfürdők, klinikák, stb. korlátozott, vagy tilos.

- Ne használja a gépet esőben, rossz idő esetén, illetve párás környezetben, vagy nedves füvön. Csak nappali fény, vagy jó megvilágítás mellett dolgozzon.

- Ne használja, ha fáradt, vagy nem tud koncentrálni, ill. alkoholfogyasztás, vagy gyógyszer bevétele után. Időnként iktasson be egy kis pihenőt.

- Ügyeljen a biztos testtartásra, különösen lejtőn. Mindig keresztirányban dolgozzon lejtőn, soha ne le, -vagy fel. Mindig legyen óvatos, amikor a lejtőn irányt változtat. Ne dolgozzon túl meredek lejtőn.

- Csak lépésben használja a gépet. Különösen legyen óvatos, ha a gépet megfordítja, maga felé húzza, vagy hátrafele halad.

- A gépet nem szabad megemelni, vagy szállítani amíg a motor jár. Kapcsolja ki a gépet, ha szállítani kívánja, ha a fűtől eltérő felületen tolja, vagy ha a nyírandó felülethez tolja, ill. onnan eltolja.

- A kidobónyílást mindig tartsa tisztán.A lenyírt füvet csak álló motor esetén távolítsa el.

- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül a munkaterületen.

- Ne dolgozzon sérült, hiányos, vagy a gyártó hozzájárulása nélkül átépített készülékkel. Ne használja a gépet sérült védőberendezéssel.

- Ne terhelje túl a gépet. Csak a megadott teljesítmény-határokon belül dolgozzon és ne változtassa a beállításokat a motoron.Ne használjon gyenge teljesítményű készüléket nehéz munkára. Ne használja a gépet olyan célokra, amelyekre nem való.

- Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a hálózatból:

  - mindig, ha magára hagyja a gépet

  - mielőtt a kidobónyílást tisztítja, vagy az idegen testeket eltávolítja

  - ha nem fogja használni a gépet

  - mielőtt a készüléket átvizsgálja, tisztítja, vagy dolgozik rajta

  - ha a kábel megsérül, vagy összetekeredik

  - ha a gép idegen testtel ütközik, vagy ha szokatlan rezgés lép fel. Vizsgálja át a készüléket, és sérülés esetén javíttassa meg.

- Ne használja gyúlékony folyadékok, vagy gázok közelében. Ennek figyelmen kívül hagyása égési-, vagy robbanásveszéllyel járhat.

A szellőztető henger, vagy talajlazító henger cseréje:

1. Billentse a készüléket a menetírányszerinti baloldalra és a henger tetejénél található csavart tekerje ki a készletben található kulccsal.

2. Hajtsa ki a csapágyházat, majd a henger kibillentése után emelje ki az alját.

3. Fordított sorrendben tudja a másik hengert beilleszteni.

4. A csavar rözítésénél ügyeljen, hogy ne húzza túl, de ne maradjon laza sem.

A készülék használata:

Ki, -bekapcsolás

1. Dugja be a csatlakozót a markolatnál lévő dugaljba.(1)

2. Készítsen hurkot a hosszabbító kábelből és rögzítse a kábeltartóhoz.(2)

3. Csatlakoztassa a hálózathoz.

4. Ügyeljen arra, hogy bekapcsolásnál a gép ne érintkezzen más tárgyakkal.

5. Bekapcsoláshoz nyomja meg a zárkioldó gombot a markolaton, és egyidejűleg tartsa nyomva az indítókart. Engedje el a zárkioldót (11.old 5.pontja melletti ábra).

6. Kikapcsoláshoz engedje el az indítókart.

Lekapcsolás után a szellőzőhenger pár másodpercig még foroghat. Ne érintse meg a mozgó szellőzőhengert.

Mélység beállítása:

Kapcsolja ki a gépet, húzza ki a csatlakozót és várja meg, amíg a szellőzőhenger leáll.

A magasság beállításához a készülék tetején található magasság állítót (a piros gomb nyomvatartásával) tekerje a megfelelő pozícióba (5 szintes magasság állítás)

Úgy állítsa be a mélységet, hogy a gépet ne terhelje túl.

A szellőzőhenger alsó és középső állása:

Moha és gyomnövény eltávolítása.

Felső állás:

A gyep tisztítása fűmaradványoktól.

Ápolt gyep kialakításához 4-6 hetente ajánljuk a gyep szellőztetését, valamint évente 1-2 alkalommal a talaj lazítását.

1. Nyírja le a füvet a kívánt magasságra.

Minél rövidebb, annál hatékonyabb a szellőztetés, ezáltal a készüléket kevésbé terheli, és a szellőzőhenger élettartama megnő.

2. Állítsa be a mélységet úgy, hogy ne terhelje túl a gépet.

3. A nagyon mohás területeken ajánlott a fűmag újabb elvetése, így a gyep könnyebben regenerálódik.

4. Távolítsa el gereblyével a moha-, és növénymaradványokat.

Karbantartás: Minden használat után távolítsa el a munkahengerről a fűmaradványokat és az egyéb szennyeződéseket.  Időnként ellenőrizze a munkahenger rögzítő csavarját és a csapágyat, szükség esetén gondoskodjon a megfelelő kenésről, vagy vigye szervizbe.

Magyarországi márka szerviz:

Erre a készülékre három év garancia van, amelyet a vásárláskor kapott számla és a garanciajegy igazol. A garanciális feltételekről érdeklődjön a márkaszervizben.

Gyártó: Grizzly GmbH

Magyarországi importőr: Green fields Kft.

Szekszárd 7100 Kendergyári u. 214/4.

Tel: 70/340-0337 E-mail: info@green-fields.hu

Weblap cím: www.green-fields.hu