GALLYAPRÍTÓ

Biztonsági leírás:

Ez a készülék a nem rendeltetésszerű használat esetén komoly sérüléseket okozhat. Használat előtt olvassa el a tájékoztatót és ismerkedjen meg a gép összes tartozékával. Ha bizonytalan, kérjen tanácsot a szakembertől. Őrizze meg ezt a leírást, hogy a későbbiekben is bármikor rendelkezésére állhasson.

Vegye figyelembe a zajvédelmet és a helyi rendeleteket.

Előkészület:

- Soha ne engedélyezze a gép használatát gyermekeknek, vagy olyan személynek, aki nem olvasta a használati utasítást. Helyi rendeletek a minimális életkort is előírhatják.

- Soha ne használja, ha személyek, vagy állatok a közelben tartózkodnak.

- A felhasználó felelős a balesetekért, vagy mások tulajdonában keletkezett károkért.

- Használat során viseljen fülvédőt, és védőszemüveget.

- Viseljen megfelelő öltözéket, mint pl. védőkesztyűt, masszív cipőt, és hosszú nadrágot. Ne hordjon laza, bő, vagy szalaggal, kötővel ellátott ruhát.

- Csak a szabadban használja a gépet (Ne álljon falnál, vagy rögzített tárgy mellett.), méghozzá egyenletes felszínen.

- Ne használja kavicsos felületen, ahol a kisodródó részek sérülést okozhatnak.

- Üzembe helyezés előtt minden csavart, anyát, és egyéb rögzítő alkatrészt ellenőrizzen le. A burkolatnak, és védőberendezéseknek a helyén, és jó állapotban kell lennie. A sérült részeket ki kell cserélni.

- Csak a gyártó által szállított és ajánlott alkatrészeket és tartozékokat használja. Idegen eredetű alkatrészek beépítésével elveszti a garancia érvényesítésének lehetőségét.

- Ne hagyja a gépet felügyelet nélkül, és tárolja száraz, gyermekek elől elzárt helyen.

- Csak az előírtaknak megfelelően földelt hálózathoz kapcsolható.

- A biztosíték maximum 30 A legyen.

A készülék használata:

- Bizonyosodjon meg használat előtt arról, hogy a tölcsér üres.

- Tartsa távol magát a tölcsértől, ill. a kidobó-nyílástól.

- Ne nyúljon működés közben a tölcsérhez, ill. a kidobó-nyíláshoz. Lekapcsolás után még működik a gép rövid ideig.

- Ügyeljen mindig az egyensúlyra, és a biztos tartásra. Ne nyújtózzon előre, és soha ne álljon magasabban, mint a gép.

- A hulladék adagolásánál ügyeljen arra, hogy soha ne kerüljön bele fém, kő, üveg, vagy más idegen test.

- Ne használja a gépet esőben, vagy rossz idő esetén. Csak nappali fényben, vagy kellő megvilágítás mellett dolgozzon.

- Ne dolgozzon vele, ha fáradt, nem tud koncentrálni, vagy alkoholfogyasztás, ill. gyógyszer bevétele után. Időnként iktasson be egy kis pihenőt.

- Kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a hálózatból:

  - ha szünetelteti, vagy befejezte a munkát

  - a készüléken végzett munka előtt (tisztítás, kezelés)

  - a vezeték sérült, vagy összetekeredett

  - ha a készülék eltömítődött

  - ha a gépet mozgatni, vagy emelni szeretné

  - ha idegen test került a gépbe, furcsa zajok, rezgés esetén (újraindítás előtt ellenőrizze, hogy sérült-e)

  - ne hagyja, hogy a feldolgozott anyag a nyílás körül felhalmozódjon, ez megakadályozná a helyes ürítést, és visszacsapódást okozna a bedobó-nyílásnál

  - ne szállítsa, vagy döntse meg a gépet működés közben

  - csak akkor kapcsolja ki a gépet, ha teljesen kiürült, különben a gép eltömítődik, és nem indul újra

  - Ne kísérelje megszerelni önállóan a gépet, akkor sem, ha szakavatott. Számos feladatot, amely ebben a leírásban nem szerepel, csak mi, meghatalmazott ügyfélszolgálat végezhetünk el.

Érintésvédelem:

-Azonnal húzza ki a hálózatból, ha a kábel megsérül. Soha ne dolgozzon sérült kábellel.

-Csak kültéri kábelt használjon. Ha 25 m, vagy annál kisebb a vezeték, legalább 1,5 mm2  legyen az átmérője. Ha 25 m-nél hosszabb, legalább 2,5 mm2. Használat előtt teljesen tekerje le a kábelt a dobról. Vizsgálja át, hogy nem sérült-e.

-Ne használja arra, hogy ezzel húzza ki a csatlakozót a hálózatból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, és éles szegélyektől.

Ki, -bekapcsolás:

A tölcsérnek üresnek kell lennie.

1. A kapcsolót tekerje balra.(10)

2. Bekapcsoláshoz nyomja meg a – jelet, amely zöld színű.

3. Kikapcsoláshoz nyomja meg a o jelet, amely piros színű. A készülékben még a kikapcsolás után is foroghatnak a vágó alkatrészek egy ideig!

Forgásirány változtatása:

Váltás előtt kapcsolja ki a gépet és várja meg amíg leáll.

Tekerje a forgásirány-kapcsolót balra, ekkor az anyagot befelé húzza, és aprítja.

Tekerje jobbra, ekkor a beszorult anyag kiszabadul.

0 pozícióban a kés nem forog.

Terhelés-védelem:

Dugulásnál a gép automatikusan átáll a „vissza” pozícióba, és a beszorult anyag kiszabadul.

Túlterhelés esetén a gép automatikusan kikapcsol.

Erre a készülékre két év garancia van, amelyet a vásárláskor kapott számla igazol. A garanciális feltételekről érdeklődjön a márkaszervizekben.

Magyarországi  márka szervizek:

Green fields Kft.

Szekszárd 7100 Kendergyári u. 214/4.

Tel: 70/340-0337 E-mail: info@green-fields.hu

Weblap cím: www.green-fields.hu